Beltéri padlófűtés fűtőszőnyeggel és fűtőkábellel 

A beltéri fűtés kialakítására kétféle megoldás közül tudunk választani:

- Fűtőszőnyegek

Közvetlenül a járólap alá építhetjük be. 
Kiegészítő fűtésnek elég a 100 W/m2-es fűtőszőnyeg.

- Fűtőkábelek 

A fűtőkábelt lehet az aljzatbetonba vagy a járólap alá helyezni. 
A kábel rögzítésére használjunk alumínium rögzítő szalagot.

Hó- és jégolvasztó rendszerek.

Ajánlva: gépkocsibehajtóra, járdára, lépcsőre. 

Hó- és jégolvasztó rendszereinkkel megvédheti otthonát a hó és jég káros hatásaitól. 

A hó- és jégolvasztó rendszerek teljesen automatikusan működnek. 
A szabályozók csak akkor kapcsolják a fűtést amikor valóban szükséges és automatikusan leállítják, ha kész a leolvasztás. 
Így érhető el, hogy útfűtése gazdaságosan működhessen.

Először azt kell eldöntenünk, hogy milyen területet és mekkora nagyságban kívánunk fűteni.

Garázsbejárók 
pl: nyomtávfűtés, vagy a teljes bejárót szeretnénk fűteni. 

Javaslat: 
Általában elég a garázsbejárót nyomsávban fűteni 2×50-60cm szélességben 
A garázsbejáró előtti területet és a kapu területét viszont érdemes úgy megfűteni, hogy az biztosítsa a szabad működést és kényelmessé tegye a közlekedést.

Kültéri járólap alá (2-3cm) elég a 240 W/m2 beépített fűtési teljesítmény, ezért főleg a VCD-17 W/m-es fűtőkábelt használjuk ezekre a területekre. 

Pl: járdák, lépcsők

Csövek fagyvédelme önszabályozós fűtőkábellel

A csövek fagymentesítésével számtalan kellemetlenségtől, illetve műszaki meghibásodástól kímélhetjük meg magunkat. 
Biztosíthatjuk az alábbi csövek, rendszerek zavartalan működést a leghidegebb időkben is.

- vízellátás 
- csatornahálózat 
- sprinkler rendszerek 
- tűzcsapok, vízcsövek 
- kondenzvíz elvezető csövek légkondicionáló és szellőztető rendszerek